Приложение №2 к запросу ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«На выполнение работ по установке, настройке и гарантийному обслуживанию цифровых устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) в транспортных средствах Муниципального Унитарного Предприятия Электрических Сетей в 2016 году.»

Настоящее техническое задание определяет требования, предъявляемые к проведению конкурса по выбору подрядчика на выполнение услуг по оснащению техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха на транспортных средствах категорий М2, М3, N2, N3 в 2014 году.

Целью проведения работ является приведение транспортных средств к нормативным требованиям Приказа Министерства транспорта РФ от 13 февраля 2013 года № 36                         «Об утверждении требований к тахографам устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» и иных нормативных документов, утвержденных в РФ.

Заказчик: Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей

1.Общие условия

1.1 Наименование работ: Поставка, установка, настройка и гарантийное обслуживание цифровых устройств контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов) в транспортных средствах  в  2016 году

1.2 Место выполнения работ: Российская Федерация 663090, Красноярский край,

г. Дивногорск  ул. Х.  Гримау 27

2. Требования к выполнению работ.

2.1. Срок выполнения работ по оснащению тахографами транспортных средств                          категорий М2,М3,N2,N3 - не более 10 (десять) дней с момента получения заявки от Заказчика.

2.2. Исполнитель должен иметь следующий перечень документов:

- Сертификат соответствия «По техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин с установкой дополнительного оборудования»;

- Аккредитация на осуществление работ по техническому обслуживанию контрольных устройств (тахографов) в соответствии с действующим законодательством РФ в рамках процедур допуска сервисных центров (мастерских) министерством транспорта Российской Федерации.

- Монтажный персонал, не менее 1 человека из состава бригады «Исполнителя», осуществляющий работы по оснащению ТС цифровыми тахографами, должен иметь специальную подготовку по программам, соответствующим требованиям, утвержденными приказом Минтранса России от 17 января 2012 года N 7 (зарегистрирован Минюстом России 7 февраля 2012 года, регистрационный № 23156) «Об утверждении Требований к программам подготовки (инструктажа) персонала, осуществляющего установку, проверку, техническое обслуживание и ремонт контрольных устройств, устанавливаемых на транспортных средствах, эксплуатацию и контроль использования таких контрольных устройств».

- На момент начала монтажных работ Исполнитель должен иметь лицензии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года. № 313 на право проведения работ:

а) по монтажу, установке (инсталляции), наладке, обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, в соответствии с технической и эксплуатационной документацией на эти средства;

б) по распространению шифровальных (криптографических) средств;

в) по распределению ключевых документов и/или исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств.

2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии требованиями «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 года № 720 и иными действующими нормативными документами РФ в области технических средствами контроля над соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха.

2.4. Выполнение работ по месту дислокации (региону) транспортных средств у Заказчика.

2.5. Руководящий состав, специалисты и рабочие, привлекаемые Исполнителем к выполнению работ, при входе на территорию объектов Заказчика обязаны соблюдать требования пропускного режима, правил пожарной безопасности и другие требования, выполнение которых на объекте производства работ является обязательным в соответствии с нормативными и локальными документами. В случае грубого или неоднократного нарушения работником Исполнителя указанных требований, представитель Заказчика вправе прекратить допуск данного работника на объект до принятия к нему мер воздействия со стороны руководства Исполнителя. За возможные в этом случае срывы сроков оказания услуг ответственность несет исполнитель.

2.6. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы первичных учетных документов непосредственно при передаче транспортных средств категорий М2,М3,N2,N3. В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов Исполнитель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня внести согласованные с Заказчиком исправления и направить откорректированные документы по факсу и на электронный адрес правильно оформленные оригиналы первичных учетных документов.

3. Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Перечень работ: |
| 1 | Установка тахографа цифрового |
| 2 | Проверка и настройка тахографа цифрового |
| 3 | Установка датчика скорости |
| 4 | Установка преобразователя, стабилизатор напряжения, защиты |
|  | по питанию |
|  | Оборудование: |
| 1 | Контрольное устройство Drive 5 с модулем СКЗИ |
| 2 | Датчик скорости |
| 3 | Преобразователь, стабилизатор напряжения, защита по питанию |
| 4 | Карта водителя |
| 6 | Комплект ПО |

3.1.Перечень выполняемых работ и оборудования включает в себя стоимость оборудования, монтажные работы, командировочные и накладные расходы по доставке сотрудников исполнителя и грузов до мест выполнения работ.

3.2. Все используемое оборудование устанавливается, подключается, настраивается и проверяется в соответствии с технической документацией заводов изготовителей и требований действующих нормативных документов.

3.3. Тахограф устанавливается в кабину транспортного средства при возможности на штатное место автомагнитолы размерности DIN1, Подключение питания производится через устройство стабилизации и защиты питания в блоке предохранителей ТС, на клеммы свободных и неиспользуемых предохранителей. Все затраты на расходные материалы, по установке тахографа, датчика скорости, устройства защиты питания на конкретные виды ТС включены в стоимость установки соответствующего оборудования.

3.4. На транспортных средствах с механическим спидометром производиться установка необходимого датчика скорости для конкретного ТС. При установке необходимого датчика скорости должны выполняться следующие требования:

- прокладка кабелей к датчику скорости, к тахографу, к месту подключения питания, к АКБ (при подключении по схеме с отключаемой массой), осуществляется в цельном бронированном, гофрированном жгуте параллельно существующим кабельным трасам ТС;

- подключение датчика скорости к тахографу осуществляется жгутами заводского исполнения, поставляемые в комплекте, дополнительно жгуты прокладывается в цельном металлическом гофрированном рукаве соответствующего диаметра;

- при наличие на конкретном ТС устройства АБС подключение датчика скорости и тахографа осуществляется по схемам подключения на ТС с устройствами АБС. При необходимости использовать усилитель сигнала АБС;

- места подключения к датчику скорости и иные электрические соединения производятся в соответствие с действующей нормативной документацией РФ.

3.5. Подключение питания тахографа осуществляется через устройство стабилизации защиты питания в блоке предохранителей ТС, на клеммы свободных и неиспользуемых предохранителей. На транспортных средствах с отключаемой массой подключение тахографа должно выполняться по схемам подключения на ТС с отключаемой массой с использованием дополнительного реле.

3.6. Исполнитель в установленном порядке осуществляет подготовку необходимых материалов и документов и оформление карт водителя и предприятия в соответствие с требованиями действующих нормативных документов РФ. Карты водителя  должны работать с тахографами, имеющими в своем составе модуль СКЗИ.

3.7. Комплект программного обеспечения обеспечивает загрузку, обработку и хранение информации, получаемой с карт водителей и тахографов. Загрузка данных в ПО осуществляется через стационарные считыватели, программное обеспечение должно обеспечивать возможность работы с обоими видами считывателей карт. Срок действия лицензии на программное обеспечение должен составлять не менее двух лет с момента поставки программного обеспечения Заказчику.

4. Требования к срокам оказания услуг, количеству и форме отчета по результатам оказания услуг.

4.1. Срок выполнения работ по оснащению техническими средствами контроля тахографами транспортных средств категорий М2,М3,N2,N3 – не более 10-ти календарных дней с момента передачи транспортного средства под монтаж оборудования.

4.2. Исполнитель выполняет работы на основании заявок Заказчика.

4.3. Исполнитель обязуется использовать для выполнения работ комплектующие, качество которых отвечает требованиям действующих нормативных документов. Технические средства контроля (цифровые тахографы) должны иметь сертификаты о соответствии требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» утвержденного постановлением Правительства от 10.09.2009 № 720 и соответствие требованиям, предъявляемым тахографам, действующих нормативных документов РФ на момент установки на конкретное транспортное средство.

4.4. После выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику необходимую техническую документацию с оформлением акта приема – передачи в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

4.5. После окончания работ по установке, активации, настройке (корректировке) установочных данных тахографа и его проверке, на каждое транспортное средство устанавливается информационная износостойкая табличка которая должна быть доступна к осмотру и читаема не менее 2-х лет. Перечень наносимой информации в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

5. Перечень объектов, выполнения работ

| № | Наименование | Необходимое кол-во оборудования шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество транспортных средств | 4 |
| 2 | Контрольное устройство Drive 5 с модулем СКЗИ | 4 |
| 3 | Установка тахографа цифрового | 4 |
| 4 | Проверка и настройка тахографа цифрового | 4 |
| 5 | Датчик импульсный динамический с переходником | 4 |
| 6 | Установка датчика импульсного динамического с переходником | 4 |
| 7 | Преобразователь напряжения | 4 |
| 8 | Установка преобразователя напряжения | 4 |
| 9 | Датчик скорости | 4 |
| 10 | Установка датчика скорости | 4 |
| 11 | Карта водителя | 20 |

Начальник гаража                                                                                                 С.В. Иванов

Исп. Механик

А.С. Пцарев