## Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг №_____ от____________

Техническое  задание

На выполнение натурных исследований за загрязнением атмосферного воздуха и физических факторов на границе расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) МУПЭС

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные | Выполнение натурных исследований за загрязнением атмосферного воздуха и физических факторов на границе расчетной СЗЗ для производственной базы МУПЭС расположенной по адресу: г. Дивногорск, ул. Гримау, 27. |
| 1.1. | Заказчик | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 |
| 1.2. | Объект | Производственная база МУПЭС |
| 2. | Цель поведения | Наблюдения уровня химического загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия и в ближайшей жилой застройке. Наблюдения уровня звукового давления, уровня шума, уровня вибрации на границе СЗЗ и территории ближайшей жилой застройки. Для подтверждения расчетных границ СЗЗ, с целью установления окончательных размеров СЗЗ для производственной базы МУПЭС расположенной по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 |
|  | Основание для проведение | - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г (с изменениями); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г. (с изменениями); - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; - СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; - ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». |
| 3. | Сроки выполнения | Начало выполнения работ: январь 2017г. Окончание выполнения работ: октябрь 2017г. |
| 4. | Состав работы | - проведение натурных исследований за химическим загрязнением атмосферного воздуха и уровня шума, инфразвука, вибрации на границе расчетной СЗЗ «Производственной базы» в соответствии с «Программой натурных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха» (Приложение №1 к техническому заданию); - поэтапное оформление в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий» протоколов результатов измерений в соответствии с «Программой натурных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха» (Приложение №1 к техническому заданию); |
| 5. | Содержание работ | - Наименование контролируемых веществ и объёмы работ натурных исследований за загрязнением атмосферного воздуха и физических факторов на границе расчетной СЗЗ «Производственной базы» в (Приложении №1 к техническому заданию). |
| 6. | Краткая информация по объекту проведения | 1. Фактический адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27 2. Основной вид деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей (тепловой энергии), теплоноситель, передача электроэнергии. 3. Размер ориентировочной СЗЗ согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 (примечание 1 к п. 7.1.10. на основании результатов натурных исследований и измерений. 4. Отбор проб атмосферного воздуха и контроль за уровнем шума, звукового давления, вибрации должен осуществляться в 3-х контрольных постах (Пост №1;2;3): Пост на границе расчетной СЗЗ: - Пост №1 – юго-западная граница предложенной СЗЗ Пост на жилой застройке: - Пост №2 – ул. Саянская, 3. - Пост №3 – ул. Саянская, 3. 5. Размеры расчетной СЗЗ предприятия по совокупности факторов Направление Граница СЗЗ,м Точка контроля Примечание С 6 Ю по границе территории В 6 З 2 ЮЗ 2 КТ №1 По границе ориентировочной и расчетной СЗЗ 6. В границах предложенной расчетной СЗЗ жилье отсутствует. ( Проект расчетной СЗЗ «Производственная база») |
| 7. | Требования по объекту проведения работ | Данные натурных наблюдений (измерений загрязнения атмосферного воздуха и уровней шума, звукового давления, вибрации на атмосферный воздух) должны быть подтверждены протоколами лабораторных исследований атмосферного воздуха, проводимыми в соответствии с программой натурных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе расчетной санитарно-защитной зоны площадки производственной базы МУПЭС (Приложение №1 к техническому заданию) |
| 8. | Иные требования к оказанию услуг | -Необходимо наличие собственной испытательной лаборатории или договора с лабораторией, аккредитованной по отбору, анализу и инструментальным замерам проб атмосферного воздуха, шума, звука и вибрации с областью аккредитации, достаточной для выполнения услуг в объёме, определённом техническим заданием. - Исполнитель должен обладать квалифицированными кадрами и собственной материально-технической базой для оказания услуг по существу технического задания. |
| 9. | Порядок взаимодействия ответственных лиц со стороны заказчика и подрядчика, исполнителя при выполнении работ, оказании услуг. | Контроль сроков и качества оказания услуг производится представителем Заказчика. |

| Исполнитель: _______________/ м.п. | Заказчик: МУПЭС ИНН 2446001206 КПП 244601001 ОГРН 1022401253544 Юридический адрес:663090 Красноярский край , г.Дивногорск ,ул Гримау д.27 Почтовый адрес: 663090 Красноярский край , г.Дивногорск ,ул Гримау д.27 Тел /факс:8(39144)3-46-89; 8(39144)3-52-43 ОКПО 10179141 ОКВЭД 40.30 Р/сч. 40702810931280045135 В Красноярском отделении №8646 Сибирского Банка ПАО Сбербанк К/сч.30101810800000000627 БИК 040407627 E-mail: divn_mupes@mail.ru www.mupes.ru Директор _______________ / В.А Горбунов м.п. |
| --- | --- |

Приложение №1 к техническому заданию

Таблица 7.3 – Программа натурных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| Контролируемое загрязняющее вещество | Количество дней наблюдений | Время проведения наблюдений | Посты наблюдения | Общее количество наблюдений | Срок проведения наблюдений в течение 1 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа наблюдений за химическим загрязнением |
| Азота диоксид | 17 дней наблюдений | Ежедневно в: 7-00 ч 13-00 ч 19-00 ч | Пост №2 | 51 проба | Январь – 9 дней Октябрь – 8 дней |
| Углерод (сажа) | 17 дней наблюдений | Ежедневно в: 7-00 ч 13-00 ч 19-00 ч | Пост №2 | 51 проба | Январь – 9 дней Октябрь – 8 дней |
| Программа наблюдений шумового воздействия |
| Эквивалентный и максимальный уровень звука | 1 раз в год | Замеры проводятся: - в дневное время (7-23 ч) | Пост №1, 2 | Измерения (2 замера - 7.00-23.00 по 1 замеру на 1 пост) | Август – 1 раз |
| Программа наблюдений инфразвукового воздействия |
| Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц), общий уровень звукового давления (дБ, Лин) | 1 раз в год | Замеры проводятся: - в дневное время (7-23 ч) | Пост №1, 2 | 1 измерение на 1 пост | Август – 1 раз |
| Программа наблюдений вибрационного воздействия |
| Уровни виброускорения (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (Гц), корректированный уровень виброускорения,дБ | 1 раз в год | Замеры проводятся: - в дневное время (7-23 ч) | Пост №3 | 1 измерение на 1 пост | Август – 1 раз |

Примечание:

Граница предложенной СЗЗ нанесена на ситуационную карту-схему

Расположение контрольных точек приведено на ситуационной карте-схеме

| Исполнитель: _______________/ м.п. | Заказчик: МУПЭС Директор _______________ / В.А Горбунов м.п. |
| --- | --- |