МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ     ПРОГРАММА

МУПЭС по реконструкции системы электроснабжения

города Дивногорска 2012-2016 гг.

г. Дивногорск 2012

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | Инвестиционная программа МУПЭС по реконструкции системы электроснабжения города Дивногорска |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | - Федеральный закон от30.12.2004 №210-ФЗ «ОБ основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Федеральный закон от 14.04. 1995 №41-ФЗ « О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Р.Ф.» - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 « Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 3. Заказчик инвестиционной программы |  |
| 4. Разработчик программы | МУПЭС |
| 5. Исполнитель мероприятий программы | МУПЭС |
| 6. Цели и задачи | 1. Реконструкция существующих электрокабельных линий 6 кВ и трансформаторных ТП-6/0,4 кВ для обеспечения надежной работы электросетей расположенных в нижней части города 2. Замена маломасленых выключателей отработавших свой ресурс. |
| 7. Срок реализации | 2012-2016 годы |
| 8. Объемы финансирования | 2012-2016г.г. - Внедрение системы АСКУЭ 49478,97 тыс.руб. 2013г. - Реконструкция электросетей 6 кВ 4918,7 тыс.руб. 2014г. - Работы по замене маломасленых выключателей 6986,8 тыс.руб. 2012-2016г.г.- Капитальные ремонты воздушных линий ВЛ-0,4-6 кВ. -13109,94.руб. |
| 9. Источник финансирования программы | Надбавка к ценам (тарифам) на услуги по передаче электроэнергии. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты | 1. Бесперебойное электроснабжение потребителей 2. Безопасность и надежность эксплуатации трансформаторных подстанций 3. Безопасность персонала при производстве оперативных переключений 4. Снижение длины кабельных линий 5. Возможность роста потребления электроэнергии 6. Снижение финансовых затрат за счет снижения затрат энергии и ее сверхлимитного расходования |

Пояснительная записка к мероприятию №1

Анализ существующего состояния энергосистемы

Электроснабжение  нижней застройки г. Дивногорска (улицы Набережная,  Гидростроителей) осуществляется  от головной  подстанции №109  110/6 кВ  филиала  ОАО «МРСК -Сибири» «Красноярскэнерго» ,  четырьмя электрокабельными  линиями  6 кВ  (ф109-1, ф109-2, ф109-3, ф109-4).

Основными  потребителями  данного  района  являются:  школы , детские сады,  перекачки,  многоэтажные  (5-9 этажей)  жилые  дома, объекты торговли,  соцкультбыта  и т.д.

Кабельные  линии  6 кВ  считаются  ветхими .   Электрокабели проложены  в  земле  (траншее)  еще  в  1966-1972  годах  во времена строительства  ГЭС.  Кабели  находятся  в  сложных  условиях ,  кабельная трасса  проходит  по  пересеченной  местности  и  большая  часть  под бетонным  тратуаром  вдоль  водопровода  на  расстоянии  0,5 м  от  него,  т.е.  с  нарушением  ПУЭ  и  ПТЭ.  При  ремонте  водопровода  пучок  электрокабелей оголяется  и  свисает,  вдоль  стенки  котлована,  представляя  опасность  для ремонтного  персонала  водоканала.  В  любой  момент  электрокабели  могут повредиться  и  указанный  жилой  массив  останется  без  электроэнергии. Существующие  электрокабели  проложены  в  стесненных  условиях  и  откопать и переложить  их  нет  возможности.

Мероприятия  по  улучшению  состояния  ветхих

КЛ-6 кВ  и  ТП-6/0,4 кВ  физически  и  морально  устаревших.

В  рамках  реализации  программы  предполагается  проведение следующих  мероприятий :

1.   В  замен  существующих  ветхих  КЛ-6 кВ  произвести монтаж  новых воздушных линий   6 кВ  выполненых проводом СИП 1х90-20 по  новом  согласованным  трассам  без  погашения потребителей.

2.   Двухтрансформаторные  капитальные  подстанции  6/0,4 кВ  запитанные  от этих  кабелей  построены  по  старому  проекту  по  схеме  заход-выход  через  разъединители  РВ-6 кВ.  В  связи  с  чем ,  оперативному  персоналу  сложно  и  опасно  производить  переключения  на  этих  подстанциях  нужно  отключать  потребителей.

Для  безопасности  оперативного  персонала  и  надежной  работы оборудования ,   необходимо  заменить  разъединители  РВ-6 кВ  на выключатели  нагрузки  типа  ВНА-10/630  с  приводами  в  количестве  10 штук.

Реализация  указанных  мероприятий  позволит:

-  Обеспечить  бесперебойное  электроснабжение  потребителей

-  Обеспечит  безопасность  и  надежность  эксплуатации  трансформаторных подстанций

-  значительно  позволит  снизить длину  кабельных  линий.

Пояснительная записка к мероприятию № 2

В настоящее время выключатели с вакуумными дугогасящими устройствами (ДУ) начинают все больше вытеснять масляные, выключатели. Дело в том, что ДУ вакуумные  не требуют ремонта по крайней мере в течение 20 лет, в то время как в масляных выключателях масло при отключениях загрязняется частицами свободного углерода и, кроме того, изоляционные свойства масла снижаются из-за попадания в него влаги и воздуха. Это приводит к необходимости смены масла не реже 1 раза в 4 года.  ДУ вакуумных  выключателей заключены в герметичные оболочки, и их внутренняя изоляция не подвергается воздействию внешней среды. Электрическая дуга при отключениях в вакууме  также практически не снижает свойств дугогасящей и изолирующей среды.

Основные достоинства вакуумных выключателей, определяющие их широкое применение:

1. Высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и номинальных токов отключения. Число отключений номинальных токов вакуумным выключателем (ВВ) без замены ВДК составляет 10-50 тыс.

число отключений номинального тока отключения - 20-200 что в 10 -20 раз    превышает соответствующие параметры маломасляных выключателей

2. Резкое снижение эксплуатационных затрат по сравнению с маломасляными выключателями. Обслуживание ВВ сводится к смазке механизма и привода, проверке износа контактов по меткам 1 раз в 5 лет

или через 5-10 тыс. циклов «включение-отключение».

3. Полная взрыво- и пожаробезопасность и возможность работы в  aгрессивных средах.

4. Широкий диапазон температур окружающей среды, в котором возможна работа ВДК

5. Повышенная устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам вследствие малой массы и компактной конструкции аппарата.

6. Произвольное рабочее положение и малые габариты, что позволяет создавать различные компоновки распределительных устройств, в том числе и шкафы с несколькими выключателями при двух-трехъярусном их расположении.

7. Бесшумность, чистота, удобство обслуживания, обусловленные малым выделением энергии в дуге и отсутствием выброса масла, газов  при отключении токов КЗ.

8. Отсутствие загрязнения окружающей среды.

9. Высокая надежность и безопасность эксплуатации, сокращение времени на монтаж.

На 2014 год предприятие планирует произвести работы по замене масленых выключателей  на  вакуумные,  на  объектах   РП-6, РП-7, РП-9,  РП-10,  РВНО-6 ф101-3,  РВНО-6 ф101-5,  РВНО-6 ф101-7,  РВНО-6 ф104-5  всего в количестве 33 выключателей.

Главный инженер МУПЭС                                           Иванов В.В.

Пояснительная записка к мероприятию № 3

Основные   цели   создания   Автоматизированной   информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (в дальнейшем  - АС КУЭ):

  - Назначение системы - проектируемая АИИС КУЭ предназначена для автоматизированного контроля и обеспечения МУП ЭС г.Дивногорск точной, достоверной информацией по потребляемой электроэнергии и мощности.

  - Основные задачи и цели - основными  задачами   внедрения  АИИС  КУЭ  является:   повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение энергосбережения и рационального использования электроэнергии. Основные цели внедрения АИИС КУЭ:

1. повышение точности и надежности учета электроэнергии и мощности; - межмашинный   обмен   информацией   (повышение   оперативности   и достоверности расчетов за электроэнергию);

2. обеспечение точной информацией о потребленной электроэнергии и мощности.

Основные функции

В число основных функций проектируемой системы АИИС КУЭ в части объекта МУП ЭС г.Дивногорск входят следующее:

-  измерение, обработка, накопление, хранение и отображение электросчетчиками на местах их установки измерительной информации о потребленной активной энергии и мощности;

1. измерение средних мощностей на 60 минутном интервале усреднения;

2. снятие показаний счетчика по потребленной активной энергии;

3. ведение архивов;

4. накопление, хранение и отображение информации, поступающей от счетчиков в базе данных АИИС КУЭ МУП ЭС г.Дивногорск;

5. формирование и печать отчётных документов;

6. защита информации и метрологических характеристик системы от несанкционированного доступа и изменения;

7. конфигурирование системы;

8 телеуправление;

-   автоматизированный контроль функционирования АИИС и ее компонентов;синхронизация времени в АИИС.

Основные технические решения - Структура систем

Система АИИС КУЭ в части объектов МУП ЭС г.Дивногорск является многоуровневой, с иерархической распределённой обработкой информации. Уровни системы:

1. уровень точки учета, включающий ТТ, вторичные измерительные цепи, испытательные клеммные колодки, счетчики БИМ ЗХХХ, БИМ4ХХХ;

2. уровень объекта, включающий, цифровые каналы сбора данных со счётчиков, преобразователи интерфейсов и коммуникационную аппаратуру:

- устройство сбора и передачи данных (УСПД) АИИС КУЭ;

- уровень центра сбора и обработки данных АИИС КУЭ;

Согласно сметной документации стоимость работ по внедрению АСКУЭ  составляет без НДС  :  на 2009 год 14995506 руб. на 700 точек учета

на 2011 год 10827330 руб. на 400 точек учета.

Стоимость  работ на 2013 – 2016 годы взята на основании средних затрат проведенных  в 2009, 2011 годах.

2013 год поселки Слизнево, Овсянка - точек учета 324, стоимость работ 8708200 руб,

2014 год индивидуальный поселок города Дивногорск, и индивидуальные жилые дома по ул. Проспект Студенческий – точек учета 269, стоимость работ 7736000 руб,

2015 год индивидуальный поселок города Дивногорск – точек учета 300, стоимость работ 9232000 руб,

2016 год общедомовые приборы учета города Дивногорск – точек учета 350 , стоимость работ 14000000 руб.

Главный инженер МУПЭС                                           Иванов В.В.

Пояснительная записка к мероприятию №4 и №5

Линии электропередач находящиеся на балансе Муниципального унитарного предприятия электрических сетей эксплуатируются с 1958 года. Потребление и распределение электроэнергии по электрическим сетям изменяется и стремится в сторону увеличения поэтому ежегодно проводятся капитальные ремонты воздушных линий 0,4-6 кВ,  с целью повышения эксплуатационной надежности и качества электрической энергии.

С 2006 года нормативно закреплено применение провода СИП в распределительно-сетевом комплексе РФ. По сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами (ВЛН) ВЛИ до 1 кВ имеет ряд преимуществ:

-	строительство ВЛИ возможно без специальной подготовки территории (трассы) отсутствие необходимости в вырубке просеки перед монтажом;

- простота конструктивного исполнения опор (отсутствие траверс и изоляторов);

- применение для ВЛИ серийно выпускаемых стоек, отвечающих требованиям по механической прочности для соответствующих климатических условий;

- применение на ВЛИ стоек меньшей высоты, а также уменьшения безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений;

-	увеличение длины пролета до 60м.;

- малый риск коротких замыканий (КЗ) между нулевой несущей и токопроводящими жилами;

- повышение надежности в зонах интенсивного образования гололеда и налипания мокрого снега;

-	безопасная работа вблизи ВЛИ до 1 кВ;

- возможность проводить техническое обслуживание и ремонт ВЛИ иод напряжением, без отключения потребителей;

- возможность прокладки СИП по фасадам зданий, что может исключить установку части опор;

-	простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строительства;

- сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ:

- высокая надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей;

-	высокая   механическая   прочность   жил   и,   соответственно,   меньшая вероятность их обрыва;

-	снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);

-	использование СИП на ВЛИ снижает вероятность хищения электроэнергии, так как изолированные, скрученные «между собой жилы исключают самовольное подключение к линии путем выполнения наброса на провода;

- значительное снижение числа случаев вандализма и воровства. При эксплуатации ВЛИ резко сокращается число аварийных отключений (в зарубежных странах такие линии  получили  название  необслуживаемых линий).

Технология строительства ВЛИ напряжением 0,4 кВ сокращает сроки строительства на 30-40%; при этом требуется менее квалифицированный персонал, чем при строительстве ВЛН.

Согласно сметной документации стоимость работ по капитальному ремонту  ВЛ-6 кВ составляет без НДС  :  на 2012 год 3996,02 тыс.руб. на 1,57 км. воздушной линии.

Стоимость  работ на 2013 – 2016 годы взята на основании средних затрат запланированных  в 2012 году.

2013год -  ф105-4отп «Ж» от опоры 14в до ТП 14/105-4, стоимость работ  947,15 тыс.руб,

2015 год ф101-3отп. «В» от опоры 25 до опоры 5«в», отп. «Б» от опоры 35 до ТП 8/101-3, отп. «Г» от попоры 9 «б» до ТП 5/101-3, отп «Д» от опоры 7 «б» до ТП 4/101-3,   ф 101-10 от опоры 1до опоры 12, от опоры 12 до ТП 12/101-10, отп. «А» от опоры 12 до ТП 5/101-10, отп. «Б» от опоры 18 до ТП 3/101-10, отп. «В» от опоры 35 до ТП 10/101-10, стоимость работ  1659,12  тыс.руб,

Согласно сметной документации стоимость работ по капитальному ремонту  ВЛ-0,4 кВ составляет без НДС  :  на 2012 год 8163,02 тыс.руб. на 7,67 км. воздушной линии.

Стоимость  работ на 2013 – 2016 годы взята на основании средних затрат запланированных  в 2012 году.

2014 год -  ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/104-3 Л-1,3,7, стоимость работ  1475,86 тыс.руб,

2015 год -  ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/106-4 Л-1,2,4, стоимость работ  4053,19 тыс.руб,

Главный инженер МУПЭС                                           Иванов В.В.

Сводная таблица

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика объекта | Всего инвестиций тыс.руб | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Материалы | Длинна, м |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Монтаж воздушной линии ф109-1, 109-2,1 от П/С 109 до ТП 7/109-1-2 | СИП 1х95-20 кабель ААШв-10 3х150 | 1150 252 | 2065,4 | - | 4918,7 | - | - | - |
|  | Монтаж воздушной линии ф109-3, 109-4,1 от П/С 109 до ТП 2/109-3-4 | СИП 1х95-20 кабель ААШв-10 3х150 | 330 236 | 1004,9 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 2/109-3-4 до ТП 3/109-3-4 | ААШв-10 3х150 | 708,16 | 1848,3 |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 3/109-3-4 до ТП 4/109-3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля фидера 109-3,109-4 от ТП 4/109-3-4 до ТП 5/109-3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена маломасленых выключателей отработавших свой ресурс | ВБМ-10-20-1000 |  | 6986,7 | - | - | 6986,8 |  |  |
| 3 | Работа по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии |  |  | 49478,97 | 9802,77 | 8708,2 | 7736 | 9232 | 14000 |
| 4 | Капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ. | СИП 1х95-20 | 4100 | 3996,02 | 1389,75 | 947,15 |  | 1659,12 |  |
| 5 | Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ | СИП 4х95 | 10198 | 7437,7 | 1908,65 |  | 1475,86 | 4053,19 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  | 72818,19 | 13029,22 | 14574,05 | 16198,66 | 14944,31 | 14000 |

IV. Финансовое обоснование программы

| № п/п | Источники финансирования | Стоимость работ по реализации мероприятий, предусмотренных программой (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Прибыль |  | 9747,69 | 11262,71 | 12051,79 | 11662,78 | 10718,47 |
| 2 | Амортизация |  | 3281,53 | 3281,53 | 3281,53 | 3281,53 | 3281,53 |
|  |  |  | 13029,22 | 14574,05 | 16198,66 | 14944,31 | 14000 |
| Итого | 72818,19 |  |  |  |  |  |

Директор МУПЭС                                          _________________ В.А. Горбунов