ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУПЭС НА 2012-2015 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУПЭС на 2012-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 №261 -ФЗ «Об ¦ энергосбережении и о повышении энергетической! эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Разработчики Программы | МУПЭС |
| Исполнитель мероприятий программы | МУПЭС |
| Основные мероприятия | 2012 год 1 Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП. поселок Манский ТП-1/105-6, ТП-3/105-6, ТП-16/105-7, ТП-21\105-7 (1,57 км) 2 Реконструкция воздушной линии 6 кВ с заменой провода А на СИП ф-101-6(от опоры1 до опоры 17)- 0,73 км; ф-104-5 (от опоры 14 до опоры 40, от опоры 16 до опоры 2 отпайки «А», и от опоры 31 до опоры 3 отпайки «Н»)- 1,665 3 Внедрение системы АС КУЭ. Поселок Овсянка 2013 год 1.Реконструкция воздушной линии 6 кВ с заменой провода А на СИП ф- 105-4 (от опоры 14«В» до ТП 14/105-4) 2.Установка системы АС КУЭ. от трансформаторных подстанций ф-105-8 (пос. Слизнево) 2014 1.Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП. от трансформаторной подстанции ТП-7/104-3 (индивидуальные дома г.Дивногорск, проспект Студенческий)- 0,944км 2.Установка системы АС КУЭ от трансформаторной подстанции ТП-7/104-3 (индивидуальные дома г.Дивногорск, проспект Студенческий), и части индивидуального поселка города Дивногорск. 2015 1 Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП.. поселок Верхняя Бирюса ТП-1/106-4 (3,12 км) 2 Реконструкция воздушной линии 6 кВ с заменой провода А на СИП ф-101-3(отп. «В» от опоры 25 до опоры 5«в», отп. «Б» от опоры 35 до ТП 8/101-3, отп. «Г» от попоры 9 «б» до ТП 5/101-3, отп «Д» от опоры 7 «б» до ТП 4/101-3, ф 101-10 от опоры 1до опоры 12, от опоры 12 до ТП 12/101-10, отп. «А» от опоры 12 до ТП 5/101-10, отп. «Б» от опоры 18 до ТП 3/101-10, отп. «В» от опоры 35 до ТП 10/101-10) 3 Внедрение системы АС КУЭ. В индивидуальном поселке города Дивногорск. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является: 1. Повышение качества электроэнергии поставляемой потребителям 2. Повышение эффективности использования электрических сетей; Задачами Программы являются: - снижение аварийности на воздушных линиях 6-0,4 кВ; - снижение технологических потерь на воздушных линиях 0,4 кВ; - снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства; - осуществление автоматизированного коммерческого учета электроэнергии |
| Целевые индикаторы | -снижение количества аварий на сетях 6-0.4 кВ; -снижение технологических потерь электрической энергии -контроль и учет потребления электроэнергии. |
| Сроки реализации программы | 2012-2015 |
| Объемы и источники финансирования | Всего: 55772,68 тыс.руб. в т.ч. собственные средства - 55772,68 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снизить технологические потери на 0,08 % за период реализации программы 91,957 тыс.руб.(2012-2015г.г.) - снижение эксплуатационных затрат; - снижение потерь напряжения; - снижение процента технологических потерь и хищения электроэнергии; - определение оптимальных режимов работы электрических сетей; - снижение несанкционированных подключений линии и случаев вандализма и воровства. |
| Контроль за исполнением Программы | МО г.Дивногорска |

Директор МУПЭС г. Дивногорск  ____________В.А. Горбунов

1. Реконструкция воздушных линий электропередач

Линии электропередач находящиеся на балансе Муниципального унитарного предприятия Электрических сетей в  эксплуатируются с 1958 года. Потребление и распределение электроэнергии по электрическим сетям изменяется и стремится в сторону увеличения поэтому возникает проблема реконструкции сетей электроснабжения с целью повышения эксплуатационной надежности и качества электрической энергии.

С 2006 года нормативно закреплено применение провода СИП в распределительно-сетевом комплексе РФ. По сравнению с традиционными ВЛ с неизолированными проводами (ВЛН) ВЛИ до 1 кВ имеет ряд преимуществ:

-	строительство ВЛИ возможно без специальной подготовки территории (трассы) отсутствие необходимости в вырубке просеки перед монтажом;

- простота конструктивного исполнения опор (отсутствие траверс и изоляторов);

- применение для ВЛИ серийно выпускаемых стоек, отвечающих требованиям по механической прочности для соответствующих климатических условий;

- применение на ВЛИ стоек меньшей высоты, а также уменьшения безопасных расстояний до зданий и других инженерных сооружений;

-	увеличение длины пролета до 60м.;

- малый риск коротких замыканий (КЗ) между нулевой несущей и токопроводящими жилами;

- повышение надежности в зонах интенсивного образования гололеда и налипания мокрого снега;

-	безопасная работа вблизи ВЛИ до 1 кВ;

- возможность проводить техническое обслуживание и ремонт ВЛИ иод напряжением, без отключения потребителей;

- возможность прокладки СИП по фасадам зданий, что может исключить установку части опор;

-	простота монтажных работ и, соответственно, уменьшение сроков строительства;

- сокращение объемов и времени аварийно-восстановительных работ:

- -	высокая надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей;

-	высокая   механическая   прочность   жил   и,   соответственно,   меньшая вероятность их обрыва;

-	снижение потерь напряжения вследствие малого реактивного сопротивления СИП (0,1 Ом/км по сравнению с 0,35 Ом/км для неизолированных проводов);

-	использование СИП на ВЛИ снижает вероятность хищения электроэнергии, так как изолированные, скрученные «между собой жилы исключают самовольное подключение к линии путем выполнения наброса на провода;

- значительное снижение числа случаев вандализму и воровства. При эксплуатации ВЛИ резко сокращается число аварийных отключений (в зарубежных странах такие линии  получили  название  необслуживаемых линий).

Технология строительства ВЛИ напряжением 0,4 кВ сокращает сроки строительства на 30-40%; при этом требуется менее квалифицированный персонал, чем при строительстве ВЛН.

Мероприятие по реконструкции воздушных линий электропередач включают:

- год

1. Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП..

- поселок Манский  ТП-1/105-6, ТП-3/105-6, ТП-16/105-7, ТП-21\105-7 (1,57 км)

2. Реконструкция воздушной линии 6 кВ с заменой провода А на СИП ф-101-6(от опоры1 до опоры 17)- 0,73 км; ф-104-5 (от опоры 14 до опоры 40, от опоры 16 до опоры 2 отпайки «А», и от опоры 31 до опоры 3 отпайки «Н»)- 1,665

3. Внедрение системы АС КУЭ. Поселок Овсянка

2013 год

1. Реконструкция воздушной линии 6 кВ  с заменой провода А на СИП ф- 105-4 (от опоры 14«В» до ТП 14/105-4)

2.Установка системы АС КУЭ. от трансформаторных подстанций ф-105-8 (пос. Слизнево)

2014

1.Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП.

- от трансформаторной  подстанции ТП-7/104-3 (индивидуальные дома г.Дивногорск, проспект Студенческий)- 0,944км

2.Установка системы АС КУЭ от трансформаторной подстанции  ТП-7/104-3 (индивидуальные дома г.Дивногорск, проспект Студенческий), и части индивидуального  поселка города Дивногорск.

2015

1. Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП..

- поселок Верхняя Бирюса  ТП-1/106-4       (3,12 км)

2. Реконструкция воздушной линии 6 кВ с заменой провода А на СИП ф-101-3(отп. «В» от опоры 25 до опоры 5«в», отп. «Б» от опоры 35 до ТП 8/101-3, отп. «Г» от попоры 9 «б» до ТП 5/101-3, отп «Д» от опоры 7 «б» до ТП 4/101-3,   ф 101-10 от опоры 1до опоры 12, от опоры 12 до ТП 12/101-10, отп. «А» от опоры 12 до ТП 5/101-10, отп. «Б» от опоры 18 до ТП 3/101-10, отп. «В» от опоры 35 до ТП 10/101-10)

3. Внедрение системы АС КУЭ. В индивидуальном  поселке города Дивногорск.

Стоимость мероприятия

Стоимость мероприятия на 2012 год: согласно локальным сметным расчетам       № 48504, № 48505, № 48606-1, № 48606-2, № 48606-9, № 48606-10, № 48607-1,      № 48607-2, № 48607-8 составляет 12159,04 тыс. руб.

Стоимость мероприятий на 2013 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия реконструкции воздушной линии 6-0,4 кВ с заменой провода А на СИП на 2013 год предполагаются в количестве 947,15 тыс. руб.

Стоимость мероприятий на 2014 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия реконструкции воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП на 2014 год предполагаются в количестве 1475,86 тыс. руб.

Стоимость мероприятий на 2015 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия реконструкции воздушной линии 0,4 кВ с заменой провода А на СИП на 2015 год предполагаются в количестве 5712,23 тыс. руб.

Директор МУПЭС г. Дивногорск  ____________В.А. Горбунов

10. Внедрение системы АСКУЭ

Основные   цели   создания   Автоматизированной   информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (в дальнейшем

-	АС КУЭ):

  - Назначение системы - проектируемая АИИС КУЭ предназначена для автоматизированного контроля и обеспечения МУП ЭС г.Дивногорск точной, достоверной информацией по потребляемой электроэнергии и мощности.

  - Основные задачи и цели - основными  задачами   внедрения  АИИС  КУЭ  является:   повышение эффективности использования энергоресурсов, обеспечение энергосбережения и рационального использования электроэнергии. Основные цели внедрения АИИС КУЭ:

1. повышение точности и надежности учета электроэнергии и мощности; - межмашинный   обмен   информацией   (повышение   оперативности   и достоверности расчетов за электроэнергию);

2. обеспечение точной информацией о потребленной электроэнергии и мощности.

Основные функции

В число основных функций проектируемой системы АИИС КУЭ в части объекта МУП ЭС г.Дивногорск входят следующее:

-измерение, обработка, накопление, хранение и отображение электросчетчиками на местах их установки измерительной информации о потребленной активной энергии и мощности;

1. измерение средних мощностей на 60 минутном интервале усреднения;

2. снятие показаний счетчика по потребленной активной энергии;

3. ведение архивов;

4. накопление, хранение и отображение информации, поступающей от счетчиков в базе данных АИИС КУЭ МУП ЭС г.Дивногорск;

5. формирование и печать отчётных документов;

6. защита информации и метрологических характеристик системы от несанкционированного доступа и изменения;

7. конфигурирование системы;

8 телеуправление;

-     автоматизированный контроль функционирования АИИС и ее компонентов;синхронизация времени в АИИС.

Основные технические решения - Структура систем

Система АИИС КУЭ в части объектов МУП ЭС г.Дивногорск является многоуровневой, с иерархической распределённой обработкой информации. Уровни системы:

1. уровень точки учета, включающий ТТ, вторичные измерительные цепи, испытательные клеммные колодки, счетчики БИМ ЗХХХ, БИМ4ХХХ;

2. уровень объекта, включающий, цифровые каналы сбора данных со счётчиков, преобразователи интерфейсов и коммуникационную аппаратуру -средства передачи данных (СПД) АИИС КУЭ;

- уровень центра сбора и обработки данных АИИС КУЭ;

Основные направления оснащения АСКУЭ

Основными направлениями внедрения АСКУЭ являются поселки города Дивногорск (Слизнево, Овсянка, Манский, индивидуальный поселок г.Дивногорск, индивидуальные застройки по проспекту Студенческий г.Дивногорск).

2012 год оснащение АСКУЭ поселка Овсянка

- год  оснащение АСКУЭ поселка Слизнево

- год  оснащение АСКУЭ части индивидуального  поселка города Дивногорск  и индивидуальные жилые дома по проспекту Студенческий, города Дивногорск.

- год  оснащение АСКУЭ в индивидуальном  поселке города Дивногорск.

Стоимость мероприятия

Согласно договора за №АС 02-11 «Реконструкции автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии» от 07 октября 2011 года стоимость мероприятия по внедрению системы АСКУЭ на 2012 год составляет 9802,78 тыс. рублей.

Стоимость мероприятий на 2013 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия по внедрению системы АСКУЭ на 2013 год составляет 8708,2  тыс. рублей.

Стоимость мероприятий на 2014 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия по внедрению системы АСКУЭ на 2014 год составляет 7736  тыс. рублей.

Стоимость мероприятий на 2015 год: затраты на реализацию программы по энергосбережению в рамках мероприятия по внедрению системы АСКУЭ на 2015 год составляет 9232 тыс. рублей.

Директор МУПЭС г. Дивногорск  ____________В.А. Горбунов